## Slide 1
Cosys Airsim with Unreal Engine 5.5.X 설치 가이드
DNA 기반 국가 지능화 핵심기술 개발
에어모빌리티본부 JRM 발표자료 (2024.04.22)
2025.07.22
발표자: 000

## Slide 2
Ⅰ
Cosys AirSim 설치
Ⅱ
Unreal Engine 5.5.4 설치
Ⅲ
Cosys AirSim 연동
Ⅳ
Cesium 설치
Ⅴ
PX4 & QGC 설치
Ⅵ
WSL2 ROS2 AirSim Wrapper 설치

## Slide 3
Ⅰ
Chapter
Cosys AirSim 설치
Visual Studio 2022 워크로드 설치
Cosys AirSim 저장소 복제
Cosys AirSim 빌드

## Slide 4
01
Cosys - AirSim
Microsoft 사의 AirSim은 2022년 06월을 마지막으로 지원 종료 https://github.com/microsoft/AirSim
Unreal Engine 4.27까지만 지원하고, Unreal Engien 5.X는 공식 지원하지 않음.
https://www.xrtoday.com/mixed-reality/microsoft-shuts-down-industrial-metaverse-ai-projects/

## Slide 5
01
Cosys - AirSim
드론용 비행제어 flight stack인 PX4 지원, QGC와 연결하여 동적인 경로 설정과 위치추적이 가능
가상 환경 내에서 비행체를 조작 및 자율 주행하고 데이터를 수집할 수 있는 가상 환경으로서의 역할
Cosys-AirSim과 C++ ROS2 구현을 업데이트함
MS가 아닌 Cosys-Lab에서 AirSim 플랫폼을 광범위하게 수정함

## Slide 6
01
Visual Studio 2022 워크로드 설치
1. Visual Studio Community 2022 설치
2. 설치 워크로드
    C++를 사용한 데스크톱 개발
    MSVC
    Windows용 C++ Cmake도구
    Windows 10 SDK (최신버전)
    Windows 11 SDK (최신버전)
    .NET Framework SDK (최신버전)

## Slide 7
01
Cosys AirSim 저장소 복제
Cosys AirSim 저장소를 복제하기 위해 검색 창에 Developer Command Prompt for VS 2022를 검색한 후 관리자 권한으로 실행한다.
cd 명령을 통해 사용자가 원하는 Cosys AirSim을 복제할 위치로 이동한 후 관리자 권한으로 실행한 Developer Command Prompt에 아래의 명령어를 실행한다.
git clone https://github.com/Cosys-Lab/Cosys-AirSim.git

## Slide 8
01
Cosys AirSim 빌드
빌드를 위해서
저장소를 복제한 폴더로 이동한다. cd Cosys-AirSim
이동한 후 build.cmd를 하면 빌드가 정상적으로 완료되어야 하지만 유니코드 문제로 정상적으로 빌드가 완료되지 않을 수도 있다.
빌드가 정상적으로 완료되지 않을 경우 3-1. Cosys-AirSim\MavLinkCom\mavlink\mavlink_sha256.h 파일을 Visual Studio로 열고 3-2.“Copyright (c) 1995 - 2001 Kungliga Tekniska H?gskolan” 빨간색 부분을 삭제한다.
검색 창에서 Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행하고 프로젝트의 루트 폴더로 이동한 후 아래의 명령어를 실행한다.
Get-ChildItem -Recurse -Include *.cpp,*.h,*.c,*.hpp | ForEach-Object {
$content = Get-Content $_.FullName -Raw
$utf8bom = [System.Text.Encoding]::UTF8
[System.IO.File]::WriteAllText($_.FullName, $content, $utf8bom)
}
UTF-8 서명 없음으로 인코딩된 파일들을 UTF-8 서명 있음으로 재인코딩 해준다.
build.cmd를 재실행 한다.

## Slide 9
Ⅱ
Chapter
Unreal Engine 5.5.4 설치
Unreal Engine 5.5.4 설치

## Slide 10
01
Unreal Engine 5.5.4 환경 구축
UE 5.X 사용을 위한 GPU 최신 드라이브 업데이트

## Slide 11
01
Unreal Engine 5.5.4 설치
에픽게임즈 런처를 다운로드한다.
에픽게임즈 런처를 실행하고 왼쪽 창의 Unreal Engine 탭을 연다.
라이브러리를 클릭하고 엔진 버전 옆의 +버튼을 클릭한다.
아래쪽 화살표를 클릭하여 Version 5.5.4를 선택하고 설치 버튼을 클릭하여 설치할 위치를 정하고 설치한다.

## Slide 12
01
Unreal Engine 5.5.4 환경 구축
“시뮬레이션” – “C++”로 언리얼 프로젝트 생성
언리얼 프로젝트 폴더 위[위치]
  \AdAM.A\Unreal Projects
프로젝트 명: “AdAM_A”

## Slide 13
01
Unreal Engine 5.5.4 환경 구축
파일 – 다른이름으로 저장
레벨 저장 : “testMap”

## Slide 14
Ⅲ
Chapter
Cosys AirSim 연동
Cosys AirSim Build 확인 및 복사
Cosys AirSim 실행

## Slide 15
02
Cosys AirSim 확인 및 복사
빌드가 완료된 후 해당 경로에 AirLib 폴더가 존재하는지 확인
Cosys-AirSim\Unreal\Plugins\AirSim \Source\AirLib

## Slide 16
02
Cosys AirSim 확인 및 복사
성공적으로 빌드된 AirSim(Colosseum) 플러그인을 AdAM_A 프로젝트의 Plugins 폴더로 폭사
AdAM_A 프로젝트 내부에 Plugins 폴더가 따로 존재하지 않을 경우 사용자가 직접 생성하여 복사할 것
Cosys-AirSim\Unreal\Plugins\AirSim
AdAM_A/Plugins/(AirSim)
copy

## Slide 17
02
Cosys AirSim 실행
AdAM_A/config/DefaultGame.ini
Text-editor로 열기
해당 내용 추가하기
* 참고: Custom Unreal Environment - AirSim (microsoft.github.io)

## Slide 18
02
Cosys AirSim 실행
언리얼 프로젝트 AdAM_A.uproject를 text editor 형태로 열기 (예: 우클릭 -> 연결프로그램 -> 메모장 or Vscode로 열기)
아래와 같이 “AirSim” 내용을 플러그인 파트에 추가 후 저장

## Slide 19
02
Cosys AirSim 실행
UE 프로젝트 파일을 우클릭하고 “Generate Visual Studio project files” 선택

## Slide 20
02
Cosys AirSim 실행
AdAM_A.sln 파일을 VS2022로 열기
“DebugGameEditor” 및 “Win64”로 빌드 설정
F5 눌러서 빌드 시작 (자동으로 프로젝트 시작)

## Slide 21
02
Cosys AirSim 실행
PlayerStart object 추가
: 액터 -> 액터 배치 -> Player Start

## Slide 22
02
Cosys AirSim 실행
* 참고: Custom Unreal Environment - AirSim (microsoft.github.io)
GameMode Override
: 창 -> 월드 세팅 -> Game Mode-＂게임모드 오버라이드“ -> “AirSimGameMode” 선택

## Slide 23
Ⅳ
Chapter
Cesium 설치
Cesium 로그인
Cesium 환경 구성

## Slide 24
01
Cesium 로그인
Cesium 로그인
Cesium 로그인 완료
토큰 생성

## Slide 25
02
Cesium 환경 구성
1. 빈 3D Tileset 추가
2. Google 3D Tiles 추가
3. FromUrl 설정 후 입력

## Slide 26
02
Cesium 환경 구성

## Slide 27
02
Cesium 환경 구성
4. 아웃라이너의 CesiumGeoreference0 아이템  디테일  Cesium – [Place Georeference Origin Here] 버튼 눌러서 원점 위치로 설정

## Slide 28
Ⅴ
Chapter
PX4 & QGC 설치
PX4 설치
QGC 설치

## Slide 29
01
PX4 설치
* WSL2 환경 Ubuntu 24.04 LTS 에서 설치 진행
관리자 권한으로 WSL 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
git clone https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git --recursive
bash ./PX4-Autopilot/Tools/setup/ubuntu.sh

## Slide 30
01
PX4 설치
PowerShell에서 WSL 재부팅
wsl --shutdown
wsl –l –v 종료상태확인

## Slide 31
01
PX4 설치
PowerShell 실행 후 “ipconfig” 입력하여 이더넷 IP 주소 복사

## Slide 32
01
PX4 설치
export PX4_SIM_HOST_ADDR= (windows ip) 입력하여 환경 변수로 등록
export 입력하여 환경 변수가 잘 등록되었는지 확인
export PX4_SIM_HOST_ADDR= (windows ip) 명령어는 WSL 재실행 시 다시 설정해야함

## Slide 33
01
PX4 설치
문서/AirSim/setting.json 파일을 메모장으로 열어
LocalHostIp의 키값을 “0.0.0.0”으로 설정
네트워크 설정 수정

## Slide 34
01
PX4 설치
ROMFS/px4fmu_common/init.d-posix/rcS
vim 편집기로 rcS 파일을 열기
아래의 내용 추가
# If PX4_SIM_HOST_ADDR environment variable is empty use localhost.
if [ -z "${PX4_SIM_HOST_ADDR}" ]; then
echo "PX4 SIM HOST: localhost"
simulator start -c $simulator_tcp_port
else
echo "PX4 SIM HOST: $PX4_SIM_HOST_ADDR"
simulator start -t $PX4_SIM_HOST_ADDR $simulator_tcp_port
fi
IP 인터페이스 설정로컬 시뮬레이터

## Slide 35
01
PX4 설치
아래의 내용 추가
제어판 -> 시스템 및 보안 -> 방화벽 -> 고급설정 선택 -> 인바운드 규칙 -> 새 규칙을 선택
TCP 포트 연결을 위해 Windows Defender 방화벽에서 TCP 4560 포트와 UDP 14540를 허용해야함 또는 방화벽의 동작이 필요없는 환경이라면 방화벽의 동작을 중지시켜도 가능함

## Slide 36
01
PX4 설치
규칙 종류 포트를 선택 -> TCP 4560 포트를 위해 TCP 선택 -> 특정 로컬 포트에서 4560 포트를 선택 -> 이름 지정 후 저장
동일한 방법으로 UDP 14540 포트를 허용 -> TCP가 아닌 UDP 포트 선택 -> 특정 로컬 포트에서 14540 포트를 선택 -> 이름 지정 후 저장

## Slide 37
01
PX4 설치
PX4 폴더에서 명령어 입력
make px4_sitl none_iris
PX4 빌드 및 실행
AirSim 프로젝트 Play 실행

## Slide 38
01
PX4 설치
AirSim과 연결되면 PX4 통신 연결 완료 로그가 출력

## Slide 39
02
QGroundControl 설치
https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/getting_started/download_and_install.html
사용자의 운영체제에 맞춰 QGroundControl 설치
비행 객체 컨트롤에 대한 다양한 기능 지원

## Slide 40
02
QGroundControl 설치
2. Comm Links -> 추가
1. 왼쪽 상단 클릭 -> ‘Application Settings’ 클릭

## Slide 41
02
QGroundControl 설치
타입: UDP
포트: 18570
서버 주소: 리눅스 환경 이더넷 주소
서버 주소를 기입하여 서버를 추가하고 연결을 눌렀을 때 UDP 에러가 발생한다면 저장한 서버 주소를 모두 삭제하고 포트에 18570만 기입하여 연결해볼 것

## Slide 42
Ⅵ
Chapter
WSL2 ROS2 AirSim Wrapper 설치
Ros2 Galactic 설치
AirSim 설치 및 세팅
AirSim Wrapper 설치
연동 결과
외부 PC와 연결

## Slide 43
01
Ros2 Kilted 설치
관리자 권한으로 WSL 2 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
locale # check for UTF-8
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
locale # verify settings
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F\" '{print $4}')
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.$(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME)_all.deb" # If using Ubuntu derivates use $UBUNTU_CODENAME
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install ros-kilted-desktop
sudo apt-get install ros-kilted-tf2-sensor-msgs ros-kilted-tf2-geometry-msgs ros-kilted-mavros*

## Slide 44
02
AirSim 설치 및 세팅
관리자 권한으로 WSL 2 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
git clone https://github.com/Cosys-Lab/Cosys-AirSim.git
cd Cosys-AirSim
./setup.sh
./build.sh
echo “source /opt/ros/kilted/setup.bash” >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

## Slide 45
03
AirSim Wrapper 설치
관리자 권한으로 WSL 2 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
sudo apt-get install python3-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
cd ros2
rosdep install --from-paths src -y --ignore-src --skip-keys pcl --skip-keys message_runtime --skip-keys message_generation
colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
위 명령어 실행 시 tf2_geometry_msgs.h, cv_bridge.h, tf2_sensor_msgs.h 3개의 파일이 없다는 오류가 발생할 수 있다.
해당 오류 발생 시 동봉된 .h 파일을 /opt/ros/kilted/include/(각 파일 폴더명)/(각 파일 폴더명) 내부로 이동시키면 정상적으로 build 되는 것을 확인할 수 있다.

## Slide 46
03
AirSim Wrapper 설치
cv_bridge.h code
#ifndef CV_BRIDGE__CV_BRIDGE_H_
#define CV_BRIDGE__CV_BRIDGE_H_
// This file is deprecated as of I-turtle and can be completely removed in J-turtle.
#warning This header is obsolete, please include cv_bridge/cv_bridge.hpp instead
#include <cv_bridge/cv_bridge.hpp>
#endif // CV_BRIDGE__CV_BRIDGE_H_^B

## Slide 47
03
AirSim Wrapper 설치
tf2_sensor_msgs.h code
#ifndef TF2_SENSOR_MSGS__TF2_SENSOR_MSGS_H_
#define TF2_SENSOR_MSGS__TF2_SENSOR_MSGS_H_
#warning This header is obsolete, please include tf2_sensor_msgs/tf2_sensor_msgs.hpp instead
#include <tf2_sensor_msgs/tf2_sensor_msgs.hpp>
#endif // TF2_SENSOR_MSGS__TF2_SENSOR_MSGS_H_

## Slide 48
03
AirSim Wrapper 설치
tf2_geometry_msgs.h code
#ifndef TF2_GEOMETRY_MSGS__TF2_GEOMETRY_MSGS_H_
#define TF2_GEOMETRY_MSGS__TF2_GEOMETRY_MSGS_H_
#warning This header is obsolete, please include tf2_geometry_msgs/tf2_geometry_msgs.hpp instead
#include <tf2_geometry_msgs/tf2_geometry_msgs.hpp>
#endif // TF2_GEOMETRY_MSGS__TF2_GEOMETRY_MSGS_H_

## Slide 49
01
AirSim Wrapper 설치
아래의 내용 추가
제어판 -> 시스템 및 보안 -> 방화벽 -> 고급설정 선택 -> 인바운드 규칙 -> 새 규칙을 선택
TCP 포트 연결을 위해 Windows Defender 방화벽에서 TCP 41451 포트를 허용해야함 또는 방화벽의 동작이 필요없는 환경이라면 방화벽의 동작을 중지시켜도 가능함

## Slide 50
01
AirSim Wrapper 설치
규칙 종류 포트를 선택 -> TCP 41451 포트를 위해 TCP 선택 -> 특정 로컬 포트에서 41451 포트를 선택 -> 이름 지정 후 저장

## Slide 51
01
PX4 설치
문서/AirSim/setting.json 파일에 해당 명령어 추가
{
"RpcEnabled": true,
"RpcPort": 41451,
"LocalHostIp": "0.0.0.0"
}

## Slide 52
04
연동 결과
1. AirSim 프로젝트 실행
2. QGC 실행
3. PX4 실행 QGC와의 연동 확인
연동 환경
4. Ros2 Wrapper 실행

## Slide 53
04
AirSim 프로젝트 실행
Unreal Project 폴더의 .sln파일 실행
Visual Studio 상단 바에서 DebugGame Editor, Win64를 선택 후 F5를 눌러 프로젝트를 실행
Unreal Engine에서 생성한 레벨을 실행 후 Play버튼을 눌러 시뮬레이션을 실행

## Slide 54
04
QGC 실행
1. QGC 실행

## Slide 55
04
PX4 실행
관리자 권한으로 WSL 1 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
export PX4_SIM_HOST_ADDR=192.168.0.129
cd PX4-Autopilot
make px4_sitl none_iris
2번의 IP주소는 Host 컴퓨터의 IP주소를 사용한다.

## Slide 56
04
Ros2 Wrapper 실행
관리자 권한으로 WSL 2 실행하여 아래 명령어 순차적 실행
cd Cosys-AirSim/ros2
source install/setup.bash
ros2 launch airsim_ros_pkgs airsim_node.launch.py output:=screen host_ip:=172.31.48.1
4번의 IP주소는 wsl에서 ip route | grep default 명령어를 사용해 나온 ip를 사용한다.

## Slide 57
04
연동 결과

## Slide 58
감사합니다.